## Slide 1: Robotarm
Stagair: Herman Heringa 0977832
Begeleiders: Bas Klein
Thijs de Ruiter
Jaques de Hooge

## Slide 2: Inhoud
Bedrijf
Opdracht
Gedane werk
Nog te doen

## Slide 3: Bedrijf
Stichting 010010
Kinderen voorbereiden op de toekomst

## Slide 4: Opdracht
Robotarm als programmeerhulp
Raspberry Pi
Python (3)

## Slide 5: Al gedaan
Robotarm
Besturingsinterface
Programmeerinterface

## Slide 6: Robotarm
Owi-535
5 motoren
Aansluiten op Raspberry Pi
Notes: Dit is de robotarm die we gebruiken. Voor een gevoel van schaal, de robotarm heeft een bereik van zo’n 30 centimeter.

## Slide 7: Robotarm
Owi-535
5 motoren
Aansluiten op Raspberry Pi
Notes: De robotarm gebruikt 5 DC-motoren om te bewegen. Zoals je hier kan zien zitten ze met jumper wires aangesloten op een control board. De arm gebruikt 4 1,5V D-batterijen voor zijn stroomtoevoer.

## Slide 8: Robotarm
Owi-535
5 motoren
Aansluiten op Raspberry Pi
  USB module
  H-Bruggen
Notes: Omdat de motoren alleen twee jumper wires gebruiken. heb ik eerst geprobeerd ze direct op de GPIO pins van de pi aan te sluiten, maar die konden niet genoeg stroom leveren. Hierdoor had ik twee opties voor de aansturing:

## Slide 9: Robotarm
Owi-535
5 motoren
Aansluiten op Raspberry Pi
  USB module
  H-Bruggen
Notes: Er is een USB-module te koop voor de robotarm. Hiervan hadden we er een liggen, dus die heb ik meteen uitgeprobeerd. Er is een python library beschikbaar voor de USB-module die erg makkelijk is in gebruik. Hiermee kon ik de robotarm vrij makkelijk aansturen met de pi. Het nadeel aan de USB-module is dat ie bijna net zo duur is als de robotarm zelf. Dit zou op een andere manier goedkoper moeten kunnen:

## Slide 10: Robotarm
Owi-535
5 motoren
Aansluiten op Raspberry Pi
  USB module
  H-Bruggen
Notes: Het antwoord is natuurlijk een H-Brug. Hiermee kunnen we

## Slide 11: Robotarm
Owi-535
5 motoren
Aansluiten op Raspberry Pi
  USB module
  H-Bruggen
Notes: Ik heb een fritzing gemaakt van de aansluiting, en die werkte. De namen heb ik overgenomen uit de documentatie van de robotarm. Dit is redelijk wat aansluitwerk, maar kan in principe ook door de kinderen zelf gedaan worden als ze er een handleiding bij krijgen.

## Slide 12: Robotarm
Owi-535
5 motoren
Aansluiten op Raspberry Pi
  USB module
  H-Bruggen
Notes: Ik heb een fritzing gemaakt van de aansluiting, en die werkte. De namen heb ik overgenomen uit de documentatie van de robotarm. Dit is redelijk wat aansluitwerk, maar kan in principe ook door de kinderen zelf gedaan worden als ze er een handleiding bij krijgen.

## Slide 13: Interfaces
Besturingsinterface
programmeerinterface
Meerdere talen
Cross-platform compatible
Notes: Hier begon eigenlijk het echte werk.

## Slide 14: Besturingsinterface
Draait op Pi
Aanpasbare besturing
Timer
Kracht (PWM)
Stuurt direct de arm aan
Notes: Besturing wordt opgeslagen in .ini, dus wordt onthouden

## Slide 15: Programmeerinterface
Stukjes code invoegen via menu
Bestanden openen en opslaan
Notes: Handig als naslagwerk

## Slide 16: Programmeerinterface
Stukjes code invoegen via menu
Geeft uitleg over wat functies etc. doen
Bestanden openen en opslaan
Notes: Besturing wordt opgeslagen in .ini, dus wordt onthouden

## Slide 17: Nog doen
Besturingsinterface
  Knoppen splitsen
  Slider maken van kracht
  Geven van meerdere opdrachten tegelijk
  Robotarm simuleren
Programmeerinterface
Arm
Notes: Hier begon eigenlijk het echte werk.

## Slide 18: Nog doen
Besturingsinterface
Programmeerinterface
  Code runnen
  Duidelijkere indeling maken
  Beter reageren op verschillende schermgroottes
  Word wrap toevoegen
  Support voor andere I/O devices
  Gebruiksvriendelijk maken
Arm
Notes: Hier begon eigenlijk het echte werk.

## Slide 19: Nog doen
Besturingsinterface
Programmeerinterface
Arm
  Meer H-Bruggen gebruiken (1 per motor)
Notes: Hier begon eigenlijk het echte werk.